Подробные характеристики и фото

(Список А)

| 1 | Вертикально-сверл. | 2Н135 | 1200 кг. | 1982г.в. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Технические характеристики: |
| --- |
| Максимальный диаметр сверления в стали 45, мм | 35 |
| Размеры конуса шпинделя по СТ СЭВ 147-75 | Морзе 4 |
| Расстояние оси шпинделя до направляющих колонны, мм | 300 |
| Максимальный ход шпинделя, мм | 250 |
| Расстояние от торца шпинделя, мм: |  |
| до стола | 30-750 |
| до плиты | 700-1120 |
| Максимальное перемещение сверлильной головки, мм | 170 |
| Движение шпинделя за один оборот штурвала, мм | 122, 46 |
| Размеры рабочей поверхности стола, мм | 450х500 |
| Максимальный ход стола, мм | 300 |
| Кол-во скоростей шпинделя | 12 |
| Кол-во подач | 9 |
| Пределы подач, мм/об | 0,1-1,6 |
| Мощность основного электродвигателя движения, кВт | 4,0 |
| Габаритные размеры станка, мм | 1030х835х2535 |
| Масса, кг | 1200 |

| 2 | Обдирочно-шлиф. | 3К634 | 385кг | 1988г.в |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Точильно-шлифовальный станок 3К634

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристика |  | 3К634 |
| --- | --- | --- |
| Шлифовальные круги |  | ПП 400х50х203 |
| Класс точности станка |  | Н |
| Рекомендуемая высота затачиваемых резцов, мм |  | 6-100 |
| Диаметр затачиваемых сверл, мм |  | 6-60 |
| Задний угол, град |  | до 20 |
| Угол поворота, град |  | +20..-1 |
| Диаметр контактноого ролика, мм |  | 400 |
| Наибольший диаметр полировального круга, мм |  | 400 |
| Наибольшая высота полировального круга, мм |  | 55 |
| Диаметр отверстия полировального круга, мм |  | 50 |
| Скорость шлифования при новом шлифовальном круге, м/с |  | 30 |
| Конец шлифовального шпинделя (диаметр/длина), мм |  | 40/40 |
| Расстояние от основания станка до оси шпинделя, мм |  | 900 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин |  | 1440 |
| Напряжение, В/Частота, Гц |  | 380/~50 |
| Мощность, кВт |  | 4,0 |
| Габариты, мм |  | 1000х680х1230 |
| Масса, кг |  | 358 |

| 3 | Пресс кривошипный | КИ2126 3шт. | 3300кг | 1993г.в |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Технические характеристики:
Номинальное усилие, кН 400
Ход ползуна, мм 10 - 90
Число ходов ползуна в минуту 160
Расстояние между столом и ползуном в его нижнем положении при наибольшем ходе и регулировке вверх, мм 300
Величина регулировки расстояния между столом и ползуном, мм 65
Расстояние от оси ползуна до станины (вылет) 220
Размеры стола, мм 600х400
Размеры отверстия в столе 300х200
Размеры ползуна, мм 400х285
Толщина подштамповой плиты, мм 80
Мощность электродвигателя главного привода, кВт 4,5

| 4 | Стенд для исп. Р16. | Г449 | 500кг | 1994г.в |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 | Установка протяжки труб | Н1.321 | 1500кг | 1990г.в |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 | Токарно-винторезный | ТС-70 | 2876кг | 1987г.в |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНОГО ТС-70 (1К62Д)
1.1. Техническая характеристика (основные параметры и размеры).
Класс точности Н по ГОСТ 8-82
Габаритные размеры станка им:
длина 2786
ширина 1200
высота 1500
Масса станка, кг 2876
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки, мм:
над станиной 435
над суппортом 224
Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм 750
Размер внутреннего конуса в шпинделе Морзе 6
Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе 55 (62*)
Число ступеней частот вращения шпинделя 23
Частота вращения шпинделя 12,5...2000 мин-1
Число ступеней рабочих подач:
продольных 42(56*)
поперечных 42(56*)
Рабочие подачи, мм/об:
продольные 0,70...4,16 (0,036...7,54*)
поперечные 0,035...2,08 (0,018...3,77*)
Число нарезаемых резьб:
метрических 45(53*)
дюймовых 28(57*)
модульных 38
питчевых 37
архимедовой спирали 5
Шаг нарезаемой резьбы:
метрической 0,5...192 мм
модульной 0,5...48 модулей
дюймовой 24...15/8 ниток на дюйм
питчевой 96...1 питч
архимедовой спирали 3/8", 7/16", 8; 10 и 12 мм
Быстрые установочные перемещения суппорта, м/мин:
продольного 4,5
поперечного 2,25
Размер внутреннего конуса в задней бабке Морзе 5
Наибольшее перемещение пиноли задней бабки, мм 200
Поперечное смещение корпуса задней бабки, мм ±15
Наибольшее сечение резца 25
Давление воздуха, МПа 0,4...0,6
Питание от электросети напряжением 220/380 В (50Гц)
Мощность электродвигателя главного привода, кВт 11 (7,5*)

| 7 | Пресс пневматический | Н1.054 6шт. | 390кг | 1990х2г.в 1992х2г.в 1994х4г.в 1998г.в 2001г.в |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Технические характеристики:

Усилие……………..0.4-0.6 МПа (400-600 KN/m²)

Размер стола …..300х200 мм

Ход ползуна …….100 мм

| 8 | Токарно-винторезный | 16Д20 | 3000кг | 1988г.в |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | Токарн-винт. | 16Д20 | 5368 | 1988 |  |
| 46 | Токарн-винт. | 16Д20 | 3269 | 1987 |  |
| 47 | Токарн-винт. | 16Д20 | 5645 | 1988 |  |

## Технические характеристики токарного станка 16Д20

| Наименование параметра | 16Д20 |
| --- | --- |
| Основные параметры станка согласно ГОСТ 440-81 |  |
| Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над станиной, мм | 400 |
| Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над суппортом, мм | 220 |
| Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над выемкой (обозначение Г), мм | 630 |
| Наибольшая длина устанавливаемой детали РМЦ, мм | 750, 1000, 1500 |
| Наибольшая масса обрабатываемого изделия в центрах, кг |  |
| Шпиндель |  |
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 63 |
| Инструментальный конус шпинделя, мм | М80 |
| Фланец шпинделя, мм | 6М |
| Мощность привода главного движения, кВт | 11 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 8,5..2000 |
| Количество прямых скоростей шпинделя | 27 |
| Количество скоростей, переключаемых без остановки шпинделя | 9 |
| Наибольший крутящий момент на шпинделе, кН*м | 2 |
| Суппорт. Подачи |  |
| Высота резца, мм/об | 25 |
| Диапазон продольных подач, мм/об | 0,05..10,7 |
| Диапазон поперечных подач, мм/об | 0,025..5,35 |
| Количество подач продольных/ поперечных | 32/ 32 |
| Скорость быстрых перемещений продольных/ поперечных, м/мин | 4/ 2 |
| Количество резьб, мм |  |
| Пределы шагов метрических резьб, мм | 0,5..112 |
| Пределы шагов дюймовых резьб, ниток/дюйм | 0,25..56 |
| Пределы шагов модульных резьб, модуль | 0,5..112 |
| Пределы шагов питчевых резьб, питч диаметральный | 56..0,25 |
| Задняя бабка |  |
| Центр пиноли задней бабки по ГОСТ 13214-79 | М5 |
| Наибольшее перемещение пиноли, мм | 150 |
| Электрооборудование и привод |  |
| Количество электродвигателей на станке | 3 |
| Электродвигатель главного движения, кВт | 11 |
| Электродвигатель быстрых перемещений, кВт | 0,75 |
| Электродвигатель насоса СОЖ, кВт | 0,125 |
| Электродвигатель гидростанции, кВт | - |
| Габариты и масса станка (РМЦ = 1000) |  |
| Габариты станка (длина ширина высота) (РМЦ = 1000), мм | 2880 х 1270 х 1605 |
| Масса станка, кг | 2800 |

| 9 | Токарно-винторезный | 1А616 | 1500кг | 1966г.в |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Технические характеристики станка 1А616

| Наименование параметра | 1А616 |
| --- | --- |
| Основные параметры |  |
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н,П |
| Наибольший диаметр заготовки над станиной, мм | 320 |
| Наибольший диаметр заготовки над суппортом, мм | 180 |
| Наибольшая длина заготовки (РМЦ), мм | 710 |
| Наибольшая длина обтачивания, мм | 660 |
| Шпиндель |  |
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 35 |
| Наибольший диаметр прутка, мм | 34 |
| Число ступеней частот прямого вращения шпинделя | 21 |
| Частота прямого вращения шпинделя, об/мин | 9...1800 |
| Число ступеней частот обратного вращения шпинделя | 21 |
| Частота обратного вращения шпинделя, об/мин | 9...1800 |
| Размер внутреннего конуса в шпинделе, М | Конус морзе 5 |
| Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 | 6К |
| Подачи |  |
| Наибольшее продольное перемещение суппорта от руки, по валику, по винту, мм | 670 |
| Наибольшее поперечное перемещение суппорта от руки, по винту, мм | 195 |
| Пределы продольных рабочих подач, мм/об | 0,065...0,91 |
| Пределы поперечных рабочих подач, мм/об | 0,065...0,91 |
| Скорость быстрых перемещений суппорта, продольных, м/мин | нет |
| Скорость быстрых перемещений суппорта, поперечных, м/мин | нет |
| Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм | 0,5...24 |
| Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых | 56...1 |
| Пределы шагов нарезаемых резьб модульных | 0,25...22 |
| Пределы шагов нарезаемых резьб питчевых | 128...2 |
| Электрооборудование |  |
| Количество электродвигателей на станке | 2 |
| Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 4 |
| Тип электродвигателя главного привода | А02-41-4 |
| Мощность электродвигателя насоса охлаждения, кВт | 0,125 |
| Насос охлаждения (помпа) | ПА-22 |
| Габариты и масса станка |  |
| Габариты станка (длина ширина высота), мм | 2135 х 1225 х 1220 |
| Масса станка, кг | 1500 |

| 11 | Токарно-винторезный | 16Б16КП | 2170кг | 1992г.в 1984г.в 1990г.в |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 16Б16КП. Токарно-винторезный станок. Технические характеристики

| Наименование параметров | Ед.изм. | Величины |
| --- | --- | --- |
| Класс точности по ГОСТ 8-77 |  | П |
| Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над станиной | мм | 320 |
| Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над суппортом | мм | 180 |
| Наибольшая длина обрабатываемого изделия | мм | 1000 |
| Наибольшая длинна обтачивания | мм | 960 |
| Размер цетра в шпинделе по ГОСТ 13214-79 |  | Морзе 5 |
| Диаметр прутка проходящего через отверстие в шпинделе | мм | 36 |
| Пределы продольных подач | мм/об | 0,05..2,8 |
| Пределы поперечных подач | мм/об | 0,025..1,4 |
| Количество скоростей прямого вращения шпинделя |  | 21 |
| Количество скоростей обратного вращения шпинделя |  | 18 |
| Длина станка | мм | 2525 |
| Ширина станка | мм | 1110 |
| Высота станка | мм | 1505 |
| Масса станка | кг | 2170 |

| 12 | Станок для алмазной заточки | Н648 | 65кг | 1982г.в |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 13 | Пресс кривошипный | КД2118 КД2122Е КД2122 КД2122 | 670кг 1 335кг 1 100кг 1 100кг | 1990г.в 1985г.в 1992г.в 1975г.в |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Пресс кривошипный КД2118

| Номинальное усилие пресса, кН | 63 |
| --- | --- |
| Число ходов ползуна в минуту | 200 |
| Регулируемый ход ползуна, мм | 5...50 |
| Размеры стола, мм | 360 x 280 |
| Расстояние от оси ползуна до станины (вылет), мм | 150 |
| Напряжение сети, В | 380 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 0.75 |
| Частота тока, Гц. | 50 |
| Габаритные размеры, мм |  |
| слева направо | 990 |
| спереди назад | 820 |
| высота | 1850 |
| Масса, кг, не более | 650 |

# Технические характеристики пресса КД2122

| Наименование параметра | КД2122 |
| --- | --- |
| Основные параметры |  |
| Номинальное усилие пресса, кН (т) | 160 |
| Наибольший ход ползуна (штока), мм | 5..55 |
| Размеры стола, мм | 280 х 420 |
| Размеры отверстия в столе, мм | 140 х 210 |
| Диаметр отверстия в столе, мм | 180 |
| Наибольшее расстояние между столом и ползуном в его нижнем положении - закрытая высота пресса, мм | 220 |
| Расстояние от оси штока до станины (вылет), мм | 160 |
| Частота ходов ползуна непрерывных, 1/мин | 120 |
| Частота ходов ползуна одиночных от кнопки, 1/мин | 55 |
| Величина регулировки расстояния между столом и ползуном, мм | 45 |
| Расстояние между стойками станины в свету, мм | 200 |
| Толщина подштамповой плиты, мм | 40 |
| Размеры нижней поверхности ползуна, мм | 190 х 220 |
| Максимальный ход выталкивателя в ползуне, мм | 40 |
| Высота стола над уровнем пола, мм | 760 |
| Тип муфты тормоза | УА3135 |
| Электрооборудование |  |
| Количество электродвигателей | 1 |
| Электродвигатель главного привода, кВт | 2,0 |
| Габариты и масса пресса |  |
| Габариты пресса (длина ширина высота), мм | 990 х 1085 х 1875 |
| Масса пресса, кг | 1325 |

# Технические характеристики пресса КД2122Е

| Номинальное усилие, кН | 160 |
| --- | --- |
| Ход ползуна, мм | 55 |
| Расстояние между столом и ползуном, мм | 220 |
| Расстояние между столом и ползуном, мм | 220 |
| Мощность двигателя главного движения кВт | 1,7 |
| Размер стола ширина/длинна мм | 280/420 |
| Габариты станка Длинна Ширина Высота (мм) | 1060_1085_1875 |
| Масса кг | 1335 |

| 14 | Абразивно-заточной | Н1.450 |  | 1977г.в |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 15 | Установка для развальцовки заклепок | Н1.428 | 90кг | 1992х2г.в 1990х2г.в 1998х3г.в 1993х2г.в |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 16 | Токарно-винторезный | 1К62 | 2 200 кг | 1965г.в |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Технические данные и характеристики станка 1К62

| Наименование параметра | 1К62 |
| --- | --- |
| Основные параметры станка |  |
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н |
| Наибольший диаметр заготовки над станиной, мм | 400 |
| Наибольший диаметр заготовки над суппортом, мм | 220 |
| Наибольшая длина заготовки (РМЦ), мм | 750, 1000, 1500 |
| Наибольшая масса заготовки в патроне, кг | 500 |
| Наибольшая масса заготовки в центрах, кг | 1500 |
| Шпиндель |  |
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 47 |
| Наибольший диаметр прутка, мм | 45 |
| Число ступеней частот прямого вращения шпинделя | 24 |
| Частота прямого вращения шпинделя, об/мин | 12,5..2000 |
| Число ступеней частот обратного вращения шпинделя | 12 |
| Частота обратного вращения шпинделя, об/мин | 19..2420 |
| Размер внутреннего конуса в шпинделе, М | Морзе 6 |
| Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 | 6К |
| Подачи |  |
| Наибольшая длина хода каретки, мм | 640, 930, 1330 |
| Наибольший поперечный ход суппорта, мм | 250 |
| Наибольший ход верхнего суппорта, мм | 140 |
| Число ступеней продольных подач | 49 |
| Пределы рабочих подач продольных, мм/об | 0,07..4,16 |
| Число ступеней поперечных подач | 49 |
| Пределы рабочих подач поперечных, мм/об | 0,035..2,08 |
| Скорость быстрых перемещений суппорта, продольных, м/мин | 3,4 |
| Скорость быстрых перемещений суппорта, поперечных, м/мин | 1,7 |
| Количество нарезаемых резьб метрических | 44 |
| Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм | 1..192 |
| Количество нарезаемых резьб дюймовых | 38 |
| Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых | 24..2 |
| Количество нарезаемых резьб модульных | 20 |
| Пределы шагов нарезаемых резьб модульных | 0,5..48 |
| Количество нарезаемых резьб питчевых | 37 |
| Пределы шагов нарезаемых резьб питчевых | 96..1 |
| Электрооборудование |  |
| Количество электродвигателей на станке | 4 |
| Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 10 |
| Тип электродвигателя главного привода | АО2-52-4Ф |
| Мощность электродвигателя быстрых перемещений, кВт | 0,8 |
| Тип электродвигателя быстрых перемещений | АОЛ2-12-4Ф |
| Мощность электродвигателя гидростанции, кВт | 1,1 |
| Тип электродвигателя гидростанции | АОЛ2-22-6Ф |
| Мощность электродвигателя насоса охлаждения, кВт | 0,125 |
| Насос охлаждения (помпа) | ПА-22 |
| Габариты и масса станка |  |
| Габариты станка (длина ширина высота) (РМЦ = 1000), мм | 2812 х 1166 х 1324 |
| Масса станка (РМЦ = 1000), кг | 2140 |

| 17 | П/а. правильно-отрезной | ИВ 6118 | 1 830 кг | 1972г.в |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 21 | Установка абразивно-заточная | Н1-450 |  | 1990г.в |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 22 | Токарно-винторезный | 16Б05П | 1 010 кг | 1987 г.в |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Основные технические  характеристики станка.

| Класс точности | Параметры |
| --- | --- |
| Диаметр обрабатываемой детали над станиной, мм | 250 |
| Диаметр детали над суппортом, мм | 145 |
| Длина обрабатываемой детали, мм | 500 |
| Пределы частот вращения шпинделя, Min/Max, об/мин | 30 / 3000 |
| Мощность двигателя главного движения, кВт | 1.5 |
| Габарит станка: | 1510 х 725 х 1360 |
| Масса станка, кг | 715 |

| 23 | Автомат холодновысадочный | МВК-01А | 500 кг | 1995 г.в |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Характеристики:
Диаметр высаживаемых изделий, мм: 
наибольший 2,6 
наименьший 1,16 
Длина высаживаемых изделий, мм: 
наибольшая 18 
наименьшая 3 
Ход высадочного ползуна, мм 30 
Ход суппорта, мм 13 
Ход ножа, мм 14 
Ход выталкивателя максимальный, мм 20 
Количество ударов за один цикл 2 
Производительность, шт/мин от 40 до 250 
Мощность электропривода, кВт 1,1 
Габаритные размеры с бухтодержателем : 
длина х ширина х высота , мм 1480 х 600 х 1000 
Габаритные размеры без бухтодержателя : 
длина х ширина х высота , мм 760 х 600 х 1000 
Масса автомата, кг 500

| 24 | Настольно-сверлильный | 2Г106П | 75 кг | 1987 г.в |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Технические характеристики:
Станки модели 2н106п предназначены для сверления отверстий в изделиях из черных, цветных металлов и неметаллических материалов.

Наибольший условный диаметр сверления в стали 45, мм 6
Ширина рабочей поверхности стола, мм 200
Наибольшее перемещение шпинделя, мм 130
Серия 1967
Замена 2Г106П
Точность П
Мощность 0,4
Габариты 560x405x625
Масса 80
Минимальная частота вращения шпинделя, об/мин: 1000
Максимальная частота вращения шпинделя, об/мин: 8000

| 27 | Алмазно-заточной | 3Б632В | 195 кг | 1966 г.в |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Характеристика | 2М112 |
| --- | --- |
| Наибольший диаметр сверления, мм | 12 |
| Вылет шпинделя, мм | 180 |
| Расстояние от нижнего конца шпинделя до плиты, мм | 20-400 |
| Конус шпинделя Морзе | В 18 |
| Число скоростей шпинделя | 5 |
| Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин | 450-4500 |
| Размеры рабочей поверхности стола, мм | 250х250 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 0,55 |
| Габаритные размеры, мм | 770х370х950 |

| 29 | Станок токарный с ЧПУ | 16К20Ф3С32 | 3 800 кг | 1985 г.в без головы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Станок токарный с ЧПУ | 16К20Ф3С32 | 3 800 кг | 1985 г.в |
| 32 | Токарно-винторезный | 16Б16КА | 2 270 кг | 2003 г.в |
| 33 | Токарно-винторезный | 16Б16КА | 2 270 кг | 1987 г.в |

### Технические характеристики токарного станка с ЧПУ 16К20Ф3:

| Наименование параметра | Величина |
| --- | --- |
| Наибольший диаметр изделия, устанавливаемого над станиной, мм | 500 |
| Наибольший диаметр обрабатываемого изделия: |  |
| над станиной, мм | 320 |
| над суппортом, мм | 200 |
| Наибольшая длина инструментальной головки: |  |
| при 6-позиционной головке, мм | 900 |
| при 8-позиционной головке, мм | 750 |
| при 12-позиционной головке, мм | 850 |
| Наибольшая длина обработки в центрах, мм | 1000 |
| Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм | 55 |
| Наибольший ход суппорта токарного станка 16К20Ф3С32: |  |
| поперечный, мм | 210 |
| продольный, мм | 905 |
| Максимальная рекомендуемая скорость рабочей подачи: |  |
| продольной, мм | 2000 |
| поперечной, мм | 1000 |
| Количество управляемых координат | 2 |
| Количество одновременно управляемых координат | 2 |
| Дискретность задания перемещения, мм | 0,001 |
| Пределы частот вращения шпинделя, мин-1 | 20...2500 |
| Максимальная скорость быстрых перемещений: |  |
| продольных, мм/минуту | 15000 |
| поперечных, мм/минуту | 7500 |
| Количество позиций инструментальной головки | 8 |
| Мощность электродвигателя главного движения, кВт | 11 |
| Габаритные размеры станка: |  |
| длина, мм | 3700 |
| ширина, мм | 2260 |
| высота, мм | 1650 |

Характеристики станка 16Б16КА

| Характеристики | 16Б16КА |
| --- | --- |
| Длина обрабатываемой детали, мм | 750 |
| Диаметр обрабатываемой детали над станиной, мм | 360 |
| Диаметр детали над суппортом, мм | 180 |
| Частота вращения шпинделя min/max, об/мин | 20/2000 |
| Мощность двигателя главного движения, кВт | 7,5 |
| Класс точности станка по ГОСТ 8-82 | А |
| Высота, мм | 1505 |
| Ширина, мм | 1100 |
| Длина, мм | 2270 |
| Масса станка, кг | 2150 |

| 34 | Точильно-шлифовальный | ТШ-3 | 220 кг | 2001 г.в |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Технические характеристики ТШ-3

| Шлифовальные круги: Количество | 2 |
| --- | --- |
| Максимальный диаметр круга, мм | 400 |
| Высота круга, мм | 50 |
| Диаметр посадочного отверстия круга, мм | 127 |
| Максимальная окружная скорость, м/с | 21 |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| Длина | 660 |
| Ширина | 600 |
| Высота | 1370 |
| Масса, кг | 220 |
| Род тока питающей сети | переменный, трехфазный |
| Частота, Гц | 50 |
| Напряжение, В | 380 |
| Мощность, кВт | 3 |
| Частота вращения, мин -1 | 1000 |

| 38 | Станок алмаз. заточной | 3В622Д | 540 кг | г.в |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | Наждачно-заточной | 3Б633 | 300 кг | 1975 г.в |

## 3В622Д алмазно-заточной(доводочный) для резцов, з-д им.Кирова

Предназначен для чистового затачивания по задним поверхностям твердосплавных напайных токарных и строгальных резцов всех типов высотой державки. Область применения: машиностроительные предприятия серийного и массового производства, инструментальные заводы, специализирующиеся на выпуске резцов.

| Класс точности станка | В |
| --- | --- |
| Высота устанавливаемых резцов, мм | 6-32 |
| Длина устанавливаемых резцов, мм | 25-300 |
| Радиус при вершине резца, мм | 0,05-10,0 |
| Диаметр затачиваемого сверла, мм | 3-12 |
| Частота вращения шлифовального круга, об/мин | 2400;2860 |
| Скорость резания, наименьшая/наибольшая, м/с | 25/30 |
| Частота осциляции шлифовальной головки, двойных ходов в минуту | 50 |
| Величина осциляции шлифовальной головки, мм | 0...25 |
| Скорость осциляции, м/мин | 0...2,5 |
| Размеры рабочей поверхности неповоротного стола, мм: |
| длина | 320 |
| ширина | 160 |
| количество пазов | 1 |
| Размеры рабочей поверхности поворотного стола, мм | 400х210 |
| Наклон стола в поперечной плоскости, град | +20o...-10o |
| Количество электродвигателей | 4 |
| суммарная мощнгсть, кВт | 1,6 |
| Габариты, мм | 600х730х1400 |
| Масса, кг: |
| без принадлежностей и приспособлений | 480 |
| с принадлежностями и приспособлениями | 549 |
| с приспособлениями за отдельную плату | 618 |

## 3Б633 точильно-шлифовальный

Точильно–шлифовальный станок 3Б633 имеет две скорости вращения шлифовальных кругов и обеспечивает выполнение следующих работ: заточку резцов высотой до 50мм из быстрорежущей стали или с твердосплавными вставками; заточку сверл (сверла диаметром от 6 до 25мм и от 12 до 50 мм); заточку слесарного инструмента; выполнение слесарных работ (снятие заусенцев, фасок и т.п.); шлифовка деталей абразивной лентой; полировка деталей.

Не рекомендуется использовать станок для выполнения обдирочных работ.

Основные технические данные:
Класс точности Н
Шлифовальные круги:
количество, шт. 2
размеры, мм ПВ 300х50х127, ПП 300х40х127
Расстояние между шлифовальными кругами, мм 500
Высота центров щлифовальных кругов от пола, мм 1000
Скорость вращения шлифовальных кругов, м/с 22/15
Частота вращения шпинделя, об./мин. 950 – 1440
Габаритные размеры станка, мм:
длина 810
ширина 550
высота 1230
Мощность электродвигателя привода станка, кВт 1,6

| 40 | Токарный авт. | 1Б240-6К | 3026 кг | 1982 г.в |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | Токарный авт. | 1Б240-6К | 2159 кг | 1978 г.в |

## 1Б240-6К автомат ток. многошпиндельный горизонтальный

Предназначен для изготовления деталей из калиброванного пруткового материала и труб различных марок сталей, цветных металлов и пластмасс. На станке можно  производить фасонное обтачивание, подрезание, сверление, развертывание, нарезание резьбы, отрезание и накатывание деталей в условиях серийного, крупносерийного и массового производства.

Область применения станка 1Б240-6К: серийное, крупносерийное и массовое производство.

|  | 1Б240-6К |
| --- | --- |
| Макс. длина прутка, мм | 4000 |
| Макс. диаметр прутка, мм | 40 |
| Макс. длина обрабатываемой поверхности, мм | 180 |
| Макс. ход продольного суппорта, мм | 180 |
| Макс. ход поперечных суппортов, мм нижнего верхнего среднего отрезного | 78 78 80 |
| Частоты вращения шпинделя, об/мин | 140-1600 |
| Время холостого хода, с | 2,0 |
| Рабочие подачи, мм/об | 0-2,1 |
| Мощность главного привода, кВт | 15 |
| Макс. Крутящий момент на шпинделе, кНм | - |
| Габариты, мм: длина ширина высота | 6330 1945 2170 |

| 42 | Плоскошлиф. | 3Д725 | 3566 кг | 1987 г.в |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | Плоскошлиф. | 3Л722В | 5699 кг | 1988 г.в |

## 3Д725

Предназначен для шлифования плоских поверхностей различных деталей периферией шлифовального круга в условиях индивидуального, мелкосерийного и серийного производства. Конструктивные особенности:

- в цепи вертикального перемещения шлифовальной бабки установлен винт-гайка качения, обеспечивающий беззазорное перемещение шлифовальной бабки при подаче;

- станок оснащен: системой смазки направляющих стола от отдельной маслостанции с блоком регулировки давления и системой очистки масла, обеспечивающей гидроразгрузку стола; автоматической централизованной системой смазки, обеспечивающей точность работы станка; системами дистанционного управления скоростью стола и шлифовальной бабки.

Основные технические характеристики станка.

| Размеры обрабатываемых деталей, мм | 2000х630х630 |
| --- | --- |
| Размеры рабочей поверхности электромагнитной плиты, мм | 2000х630 |
| Скорость продольного перемещения стола, м/мин | 3...30 |
| Диаметр шлифовального круга, мм | 500 |
| Вертикальное перемещение шлифовальной бабки на одно деление лимба, мм | 0,004 |
| Автоматическая вертикальная подача шлифовальной бабки, мм | 0,004...0,1 |
| Частота вращения шлифовального шпинделя, мин-1 | 1500 |
| Мощность главного привода, кВт | 30 |
| Габариты, мм | 5950х2860х2860 |

## 3Л722В плоскошлифовальный

| Характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Наибольшие размеры обрабатываемых изделий при номинальном диаметре круга, мм: |  |
| без плиты электромагнитной: |  |
| длина | 1250 |
| ширина | 320 |
| высота | 400 |
| на плите электромагнитной: |  |
| длина | 1250 |
| ширина | 320 |
| высота | 280 |
| Наименьшие размеры обрабатываемых изделий, закрепленных на плите электромагнитной, мм: |  |
| длина | 50 |
| ширина | 40 |
| высота | 3 |
| Наибольшая масса обрабатываемых изделий, кг: |  |
| на плите электромагнитной | 400 |
| без плиты электромагнитной | 600 |
| Расстояние от оси шпинделя до рабочей поверхности стола, мм: |  |
| наименьшее | 210 |
| наибольшее | 625 |
| Пределы скоростей перемещения стола (регулирование бесступенчатое), м/мин | 2...35 |
| Круг шлифовальный по ГОСТ 2424-75 | ПП450х80х203 |
| Частота вращения шлифовального шпинделя, мин -1 | 1460 |
| Скорость шлифования при наибольшем диаметре шлифовального круга, м/с | 34,4 |
| Поперечное перемещение стойки, мм | 430 |
| Скорость поперечного перемещения стойки, м/мин: |  |
| при ускоренном перемещении, не менее | 1,2 |
| в режиме правки | 0,150 |
| Предел прерывистой поперечной подачи стойки на ход стола (регулирование бесступенчатое), мм/ход | 1...60 |
| Вертикальное перемещение шлифовальной бабки, мм: |  |
| наибольшее | 415 |
| на одно деление лимба | 0,002 |
| на один оборот лимба | 0,2 |
| при толчковой подаче | 0,002...0,120 |
| микрометрическое ручное | есть |
| Ускоренное вертикальное перемещение шлифовальной бабки, мм/мин | 200 |
| Величина аварийного отскока шлифовальной бабки, мм, не менее | 1,0 |
| Габаритные размеры станка, мм: |  |
| длина | 4810 |
| ширина | 2660 |
| высота | 2660 |

| 48 | Токарн-винт. | МК6056 |  | 1993 г.в |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## МК6056

Предназначен для выполнения разнообразных токарных работ: обтачивания и растачивания цилиндрических и конических поверхностей, нарезания наружных и внутренних метрических, дюймовых, модульных и питчевых резьб и т.п.

| Характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Класс точности станка по ГОСТ8-82 | П |
| Наибольший диаметр заготовки, устанавливаемой над станиной,мм | 500 |
| Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки: |  |
| -над станиной, мм | 500 |
| -над суппортом, не менее | 275 |
| Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм | 1000 |
| Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм | 55 |
| Наибольшая высота резца, устанавливаемого в резцедержателе, мм | 25 |
| Количество скоростей шпинделя | бесступенчато |
| Пределы частот вращения шпинделя | 10 - 2000 мин-1 |
| Пределы частот вращения шпинделя, устанавливаемых вручную: |  |
| -I диапазон | 10 - 200 мин-1 |
| -II диапазон | 40 - 800 мин-1 |
| -III диапазон | 100 - 2000 мин-1 |
| Количество подач суппорта продольных/поперечных | 24/24 |
| Пределы рабочих подач суппорта |  |
| -продольных | 0,050 - 2,8 мм/об |
| -поперечных | 0,025 - 1,4 мм/об |
| Пределы шагов нарезаемых резьб: |  |
| -метрических | 0,5 - 56 мм |
| -модульных | 0,5 - 56 модулей |
| -дюймовых | 56 - 0,5 ниток на 1" |
| -питчевых | 56 - 0,5 питчей |
| Скорость быстрых перемещений суппорта: |  |
| -продольных | 3,8 м/мин |
| -поперечных | 1,9 м/мин |
| Наибольший крутящий момент в шпинделе | 1 кН*м |
| Мощность привода главного движения | 7,5 кВт |
| Суммарная потребляема мощность | 9 кВт |
| Габаритные размеры станка, не более: |  |
| -длина | 2800 мм |
| -ширина | 1265 мм |
| -высота | 1700 мм |
| Масса станка |  |

| 52 | Верт.фрез. | 6Н10 | 1173 кг | 1967 г.в |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Технические характеристики | Параметры |
| --- | --- |
| Размеры рабочей поверхности стола, мм | 800 х 200 |
| Наибольшее продольное перемещение стола, мм | 500 |
| Наибольшее поперечное перемещение стола, мм | 160 |
| Наибольшее вертикальное перемещение стола, мм | 300 |
| Класс точности | Н |
| Пределы частот вращения шпинделя, мин -1 | 50 - 2240 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 3 |
| Габаритные размеры станка (Д х Ш х В), мм | 1360 х 1860 х 1730 |
| Масса станка с электрооборудованием, кг | 1160 |

| 53 | Верт.-сверл. | 2Н118 | 3293 кг | 1987 г.в |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 2Н118 вертикально-сверлильный

Предназначен для сверления, рассверливания, зенкования, развертывания, нарезания резьбы; применяется в условиях единичного и серийного производства.

| параметры | ед. изм. | величины |
| --- | --- | --- |
| Класс точности |  | Н |
| Диаметр сверления | мм | 18 |
| Размеры стола | мм | 280 х 450 |
| Частоты вращения шпинделя | об/мин | 180..2800 |
| Мощность главного привода | кВт | 1,5 |
| Габариты станка | мм |  |
| - длина |  | 1460 |
| - ширина |  | 1300 |
| - высота |  |  |

| 54 | Наст.сверл. | 2Г106П |  | 1988 г.в |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | Наст.сверл. | 2М112 |  | 1977 г.в |

## Технические характеристики настольно-сверлильного станка 2Г106П

| Габариты, мм: | 295x580x530 |
| --- | --- |
| Начало серийного производства: | 1988 |
| Мощность двигателя главного движения, кВт: | 0.37 |
| Масса станка с выносным оборудованием, кг: | 76 |
| Класс точности: | П |
| Модель ЧПУ: | - |
| Минимальная частота вращения шпинделя, об/мин: | 710 |
| Максимальная частота вращения шпинделя, об/мин: | 11200 |
| Наибольшее перемещение шпинделя, мм: | 70 |

## 2М112  настольно-сверлильный, вертикальный

Настольный сверлильный станок 2М112 предназначен для сверления отверстий в деталях из цветных и черных металлов, а также других материалов - дерево, пластик диаметром сверления не более 12 мм.
Станок 2М112 позволяет выполнять следующие сверлильные операции:

  сверление

  рассверливание, растачивание

  зенкерование 
      Станки могут с успехом использоваться для работы в домашних мастерских, школах, а также на малых предприятиях с небольшими объемами производсва.

Отсчет глубины сверления осуществляется по круговому лимбу штурвала.

Перекинув ремень на шкивах можно получить пять других частот вращения шпинделя. Простота конструкции обеспечивает легкость управления, надежность и долговечность станков.

Станок 2М112 производится в настольном варианте и благодаря небольшим габаритам и весу легко умещается на слесарном столе, тумбе.

| Характеристика | 2М112 |
| --- | --- |
| Наибольший диаметр сверления, мм | 12 |
| Вылет шпинделя, мм | 180 |
| Расстояние от нижнего конца шпинделя до плиты, мм | 20-400 |
| Конус шпинделя Морзе | В 18 |
| Число скоростей шпинделя | 5 |
| Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин | 450-4500 |
| Размеры рабочей поверхности стола, мм | 250х250 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 0,55 |
| Габаритные размеры, мм | 770х370х950 |
| Масса, кг | 120 |

| 56 | Круглошлиф. | 3М152В |  | 2011 г.в |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 3М152В круглошлифовальный

Станок круглошлифовальный 3М152В Полуавтомат предназначен для наружного шлифования цилиндрических и пологих конических поверхностей в условиях серийного производства. Шлифование производится в неподвижных центрах.

| Технические характеристики станка, модель 3М152В. |
| --- |
| Класс точности станка по ГОСТ 8-82, (Н, П, В, А, С) | В |
| Диаметр обрабатываемой детали, мм | 200.00 |
| Длина детали, мм | 1000.00 |
| Отсуствует | Отсуствует |
| Пределы частот вращения шпинделя, Min/Max, Об./Мин. | −/− |
| Мощность двигателя главного движения, кВт. | 7.50 |
| Габариты станка Длина_Ширина_Высота, мм. | 4365_2165_2170 |
| Масса станка, кг. | 5600 |
| Модель УЧПУ, установленного на станке / число инструментов маг. | -/− |
| Год постановки/Снятие станка с серийного производства. | 1970/− |

| 57 | Гориз.фрез. | 6 Р82Г |  | 1987 г.в |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Характеристика | 6Т82Г (6Р82Г) |
| --- | --- |
| Размеры рабочей поверхности стола, мм | 1250х320 |
| Наибольшее перемещение стола, мм |
| - продольное | 800 (850*) |
| - поперечное | 320 |
| - вертикальное | 420 |
| Поворот стола в обе стороны, град | - |
| Расстояние от оси горизонтального шпинделя до рабочей поверхности стола, мм | 30-450 (280-650*) |
| Пределы частот вращения шпинделя, мин -1 | 31,5-1600 (50-2500*) |
| Диапазон подач стола, мм/мин: |
| - продольных | 12,5-1600 |
| - продольных (бесступенчато регулируемый) | 5-3150* |
| - поперечных | 12,5-1600 |
| - поперечных (бесступенчато регулируемый) | 5-3150* |
| - вертикальных | 4,1-530 |
| - вертикальных (бесступенчато регулируемый) | + |
| Ускоренное перемещение стола, мм/мин: |
| - продольное | 4000 |
| - поперечное | 4000 |
| - вертикальное | 1330 |
| Мощность электродвигателей приводов, КВт |
| - основного шпинделя | 7,5 |
| - подач стола | 3 |
| Конус шпинделя по ГОСТ 30064-93 | ISO 50 |
| Максимальная масса обрабатываемой детали с приспособлением, кг | 1000 |
| Максимальное тяговое усилие приводов стола, Н: |
| - продольное и поперечное | 40000 |
| - вертикальное | 25000 |
| Габаритные размеры, мм: |
| - длина | 2280 |
| - ширина | 1965 |
| - высота |  |

| 59 | Токарно.-рев. с ЧПУ | 1В340Ф30 |  | 1988 г.в |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | Токарный с ЧПУ | 16К20Ф3С32 |  | 1987 г.в |
| 61 | Токарный с ЧПУ | 16К20Ф3С32 |  | 1987 г.в |
| 62 | Токарный с ЧПУ | 16Б16Т1С1 |  | 1987 г.в |
| 63 | Токарно-рев. с ЧПУ | 1В340Ф30 |  | 1988 г.в |

## 1В340Ф30 токарно-револьверный повышенной точности

Токарно-револьверный станок с вертикальной головкой на крестовом суппорте с ОСУ повышенной точности мод. 1В340Ф30 предназначен для выполнения разнообразных работ в пределах установленной мощности, в основном, при обработке сложных деталей со ступенчатым и криволинейным профилем.
Нарезание резьб производится метчиками, плашками или резцом.

Станок предназначен для работы в условиях серийного и мелкосерийного производства.

| Данные |
| --- |
| Наибольший диаметр обрабатываемого прутка, мм |  |
| при зажимной и подающей трубах | 40 |
| при переднем зажиме | 55 |
| Наибольший диаметр изделия, устанавливаемого над станиной, мм | 400 |
| Наибольшая длинна обрабатываемого изделия, мм | 100 |
| Конец шпинделя фланцевый по ГОСТ 12595-85 | 2-6Ц |
| Количество граней револьверной головки | 8 |
| Расстояние от переднего торца шпинделя до револьверной головки, мм |  |
| наименьшее | 226 |
| наибольшее | 530 |
| Наибольшее поперечное перемещение револьверной головки, мм | 110 |
| Расстояние от низа основания станка до оси шпинделя, мм | 1060 |
| Количество скоростей шпинделя | бесступенчат. |
| Частота вращения шпинделя, об/мин |  |
| прямое вращение | 10.......2500 |
| Количество подач револьверного суппорта |  |
| продольное | бесступенчат. |
| поперечное | бесступенчат. |
| Пределы подач револьверного суппорта, мм/мин |  |
| продольных | 1........2500 |
| поперечных | 1........1250 |
| Дискретность перемещения револьверного суппорта, мм |  |
| продольного | 0,010.....0,002 |
| поперечного | 0,005.....0,001 |
| Скорость ускоренных перемещений револьверного суппорта, м/мин |  |
| продольных | 10 |
| поперечных | 5 |
| Количество подач отрезного суппорта | бесступенчат. |
| Пределы подач отрезного суппорта, мм/мин | 5........600 |
| Скорость ускоренного хода отрезного суппорта, м/мин | 8 |
| Габаритные размеры станка, в комплекте с транспортером для уборки стружки, мм |  |
| длина | 3830 |
| ширина | 1500 |
| высота | 1710 |
| Масса станка без транспортера для уборки стружки, кг | 3270 |

## 16К20Ф3С32 токарный с ЧПУ

Станок предназначен для тонкой обработки деталей типа тел вращения в замкнутом полуавтоматическом цикле. В качестве двигателей главного движения используются асинхронными двигателями с частотным регулированием.

Программа перемещений инструмента, управление главным приводом и вспомогательные команды вводятся в память системы управления с клавиатуры пульта оператора, а так же с кассеты внешней памяти и могут корректироваться с пульта оператора УЧПУ с визуализацией на панели цифровой индикации.

Область применения станка: мелкосерийное и серийное производство.

| Характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Наибольший диаметр изделия, устанавливаемого над станиной, мм | 500 |
| Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм |  |
| -над станиной | 320 |
| -над суппортом | 200 |
| Наибольшая длина обрабатываемого изделия, в зависимости от применяемой инструментальной головки, мм |  |
| -при 6-позиционной головке | 900 |
| -при 8-позиционной головке | 750 |
| -при 12-позиционной головке | 850 |
| Наибольшая длина устанавливаемого изделия в центрах, мм | 1000 |
| Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм | 55 |
| Наибольший ход суппорта, мм |  |
| -поперечный | 210 |
| -продольный | 905 |
| Максимальная рекомендуемая скорость рабочей подачи, мм |  |
| -продольной | 2000 |
| -поперечной | 1000 |
| Количество управляемых координат | 2 |
| Количество одновременно управляемых координат | 2 |
| Дискретность задания перемещения, мм | 0,001 |
| Пределы частот вращения шпинделя, мм | 120-500 |
| Максимальная скорость быстрых перемещений, мм/мин |  |
| -продольных | 15000 |
| -поперечных | 7500 |

## 16Б16Т1С1 станок токарный с числовым программным управлением

На станке возможно проводить широкую номенклатуру операций , включая обработку деталей с криволинейным контуром и нарезание резьб на оптимальных режимах резания с автоматической сменой инструмента.

| параметры | ед. изм. | величины |
| --- | --- | --- |
| Класс точности |  | П |
| Наибольший диаметр изделия, устанавливаемого над станиной | мм. | 400 |
| Диаметр обрабатываемой детали над суппортом | мм. | 135 |
| Длина обрабатываемой детали | мм. | 750 |
| Пределы частот вращения шпинделя | об/мин | 20 ... 2800 |
| Мощность главного привода | кВт | 11 |
| Габариты станка: |  |  |
| - длина | мм. | 3200 |
| -ширина | мм. | 1370 |
| - высота | мм. | 1740 |
| Вес станка | кг. |  |

|  | Токарно.-винторезный | МК6056 |  | 1993 г.в |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Токарно.-винторезный | 16К20 |  | 1988 г.в |
|  | Токарно.-винторезный | 16К20 |  | 1983 г.в |
|  | Токарно.-винторезный | 16К20 |  | 1982 г.в |
|  | Токарно.-винторезный | 16К20 |  | 1980 г.в |

## Технические характеристики токарного станка МК6056 и 16К20

| Наименование параметра | 16К20 | МК6056 |
| --- | --- | --- |
| Основные параметры станка |  |  |
| Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над станиной, мм | 400 | 500 |
| Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над суппортом, мм | 220 | 290 |
| Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над выемкой (Г), мм | 630 | 630 |
| Наибольшая длина устанавливаемой детали (РМЦ), мм | 1000 | 1000 |
| Наибольшая масса обрабатываемого изделия в центрах, кг | 1300 |  |
| Наибольшая диаметр сверла для серления в стали, мм |  | 25 |
| Шпиндель |  |  |
| Мощность привода шпинделя, кВт | 11 | 11 |
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 52 | 55 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 12,5..1600 | 16..2000 |
| Количество прямых и обратных скоростей шпинделя | 22 | 22 |
| Наибольший крутящий момент на шпинделе, кНм |  | 1 |
| Подачи |  |  |
| Наибольшее перемещение продольного суппорта, мм | 935 | 935 |
| Наибольшее перемещение поперечного суппорта, мм | 300 | 300 |
| Наибольшее перемещение резцовых салазок, мм | 150 | 150 |
| Диапазон продольных подач, мм/об | 0,05-2,8 | 0,05-2,8 |
| Диапазон поперечных подач, мм/об | 0,025..1,4 | 0,025..1,4 |
| Количество продольных/ поперечных подач | 22/ 24 | 24/ 24 |
| Скорость быстрых перемещений продольных/ поперечных, м/мин | 3,8/ 1,9 | 3,8/ 1,9 |
| Пределы шагов метрических резьб, мм | 0,5-112 | 0,5-112 |
| Пределы шагов модульных резьб, модуль | 0,5-112 | 0,5-112 |
| Пределы шагов дюймовых резьб, ниток/дюйм | 56-0,5 | 56-0,5 |
| Пределы шагов питчевых резьб, питч диаметральный | 56-0,5 | 56-0,5 |
| Наибольшее перемещение пиноли задней бабки, мм |  | 150 |
| Электрооборудование |  |  |
| Электродвигатель главного привода, кВт | 11 | 11 |
| Электродвигатель ускоренных перемещений, кВт |  |  |
| Электродвигатель СОЖ, кВт |  |  |
| Суммарная мощность установленных на станке электродвигателей, кВт |  | 12,01 |
| Потребляемая мощность станком, кВт |  | 12,5 |
| Габариты и масса станка |  |  |
| Габариты станка (длина ширина высота), мм | 2795 1190 1500 | 2800 1265 1485 |
| Масса станка, кг | 3005 | 3100 |

|  | Агрегатный станок | 3ХА8615 |  | 1988 г.в |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Подробные характеристики и фото

Список Б

| 65 | Станок радиально-сверлильный | 2К-52-1 |  | 1992г.в |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 2К52-1радиально-сверлильный

Станок обеспечивает обработку отверстий в мелких, средних и крупногабаритных деталях. Оригинальная конструкция станка обеспечивает широкие возможности и позволяет: поворачивать сверлильную головку и рукав вокруг своей оси на 360 градусов; производить обработку отверстий в любой пространственной ориентации; вести обработку отверстий, расположенных ниже "пола"; обрабатывать отверстия с горизонтальной осью, расположенных вблизи от "пола". производить обработку отверстий в ограниченном пространстве. Предусмотрена возможность выставки станка относительно обрабатываемой поверхности при помощи винтовых опор. Наиболее эффективно станок может применяться в инструментальных, ремонтных, экспериментальных, сборочных и механических цехах, а также в ремонтных мастерских и ремонтных базах.

| Характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Класс точности, ГОСТ 8-82 | Н |
| Наибольший условный диаметр сверления (сталь 45, ГОСТ 1050-74) | 25 |
| Наибольший диаметр нарезаемой резьбы (сталь 45) | М16 |
| Вылет шпинделя (расстояние от оси шпинделя до образующей ко-лонны, измеренное в плоскости, параллельной направляющим рукава и проходящей через ось колонны), мм: Наименьший Наибольший | 300 800 |
| Наибольший крутящий момент на шпинделе, Н-м | 90 |
| Наибольшее усилие подачи, Н | 5000 |
| Мощность главного привода, кВт | 1,5 |
| Габаритные размеры станка, мм: Длина x Ширина x Высота | 1760x915x1970 |
| Масса станка, кг | 1250 |
| Срок службы станка до первого капитального ремонта, лет | 13 |
| Наработка на отказ в отработанных тыс. час | 1,0 |

| 67 | Станок круглошлифовальный | 3У-12 АФ 11 |  | 1992г.в |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 3У12АФ11 круглошлифовальный

Прецизионный круглошлифовальный полуавтомат 3У12АФ11, предназначен для шлифования наружных и внутренних цилиндрических, конических и торцевых поверхностей при установке деталей в центрах, кулачковом патроне, на планшайбе или в цангах. Обработка изделий производится продольным или врезным шлифованием в полуавтоматическом цикле.

| Характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Наибольший диаметр устанавливаемой детали, мм | 200 |
| Наибольшая длина устанавливаемой детали, мм | 500 |
| Рекомендуемый диапазон диаметров шлифуемых отверстий, мм | 13…50 |
| Высота центров, мм | 125±2 |
| Длина шлифования, мм | 450 |
| Диапазон регулирования скорости стола, м/мин (бесступенчато) | 0,03…5 |
| Угол поворота верхнего стола, град | ± 8.5 |
| Угол поворота салазок шлифовальной бабки, град | ± 30 |
| Размеры шлифовального круга , мм | 400х50х203 |
| Величина ручной толчковой подачи, мм на диаметр | 0,001 |
| Дискрета УЦИ, мм на диаметр | 0,001 |
| Скорость врезной подачи, мм/мин на диаметр (бесступенчато) | 0,06…30 |
| Диапазон величин импульсов подачи, мм на диаметр | 0,02…0,06 |
| Частота вращения изделия, об/мин ( бесступенчато) | 55…900 |
| Точность обработки |  |
| -постоянство диаметра в продольном сечении, мм | 0,003 |
| -круглость, мм | 0,0006 |
| Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 9,5 |
| Мощность главного привода, кВт | 4 |
| Габариты, мм | 3600х2260х2040 |
| Масса, кг | 4500 |

| 68 | Станок верт-фр | ГФ2171С 5 |  | 1988г.в |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | Станок верт-фр | ГФ2171С1 |  | 1989г.в |
| 70 | Станок верт-фр | ГФ2171С 2 |  | 1989г.в |

Станок вертикально-фрезерный модели ГФ2171С5

| Характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Размеры рабочей поверхности стола, мм | 400х1600 |
| Наибольшая масса детали, устанавливаемой на столе станка (вместе с приспособлением), кг | 400 |
| Наибольшее перемещение стола, мм | продольное (координата X) | 1000 |
|  | поперечное (координата Y) | 400 |
|  | вертикальное (установочное) | 240 |
| Перемещение ползуна (координата Z), мм | 260 |
| Скорость быстрого перемещения узлов по координатам: X, Y, Z, мм/мин | 6000 |
| Пределы подач по координатам: Х, Y, Z, мм/мин | 3-7000 |
| Частота вращения шпинделя, мин -1 | 50-2500 |
| Мощность двигателя главного движения, кВт | 11 |
| Наибольший диаметр инструмента, мм | 250 |
| Конус шпинделя | 50 |
| Отклонение от круглости при контурном фрезеровании цилиндрической поверхности, мм | 0,05 |
| Максимальная масса инструмента, кг | 15 |
| Количество одновременно управляемых координат | при линейной интерполяции | 3 |
|  | при круговой интерполяции | 2 |
|  | при линейно-круговой интерполяции | 3 |
| Габаритные размеры, мм | длина | 3100 |
|  | ширина | 3135 |
|  | высота | 2850 |
| Масса станка, кг | 5700 |
| Класс точности | Н |
| Установленная мощность, кВт | 18 |

|  | Станок винторезный | 16К20 |  | 1980г.в |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Станок винторезный | 16К20 |  | 1973г.в |

| Наименование параметра | 16К20 |
| --- | --- |
| Основные параметры станка |  |
| Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над станиной, мм | 400 |
| Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над суппортом, мм | 220 |
| Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над выемкой (Г), мм | 630 |
| Наибольшая длина устанавливаемой детали (РМЦ), мм | 1000 |
| Наибольшая масса обрабатываемого изделия в центрах, кг | 1300 |
| Наибольшая диаметр сверла для серления в стали, мм |  |
| Шпиндель |  |
| Мощность привода шпинделя, кВт | 11 |
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 52 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 12,5..1600 |
| Количество прямых и обратных скоростей шпинделя | 22 |
| Наибольший крутящий момент на шпинделе, кНм |  |
| Подачи |  |
| Наибольшее перемещение продольного суппорта, мм | 935 |
| Наибольшее перемещение поперечного суппорта, мм | 300 |
| Наибольшее перемещение резцовых салазок, мм | 150 |
| Диапазон продольных подач, мм/об | 0,05-2,8 |
| Диапазон поперечных подач, мм/об | 0,025..1,4 |
| Количество продольных/ поперечных подач | 22/ 24 |
| Скорость быстрых перемещений продольных/ поперечных, м/мин | 3,8/ 1,9 |
| Пределы шагов метрических резьб, мм | 0,5-112 |
| Пределы шагов модульных резьб, модуль | 0,5-112 |
| Пределы шагов дюймовых резьб, ниток/дюйм | 56-0,5 |
| Пределы шагов питчевых резьб, питч диаметральный | 56-0,5 |
| Наибольшее перемещение пиноли задней бабки, мм |  |
| Электрооборудование |  |
| Электродвигатель главного привода, кВт | 11 |
| Электродвигатель ускоренных перемещений, кВт |  |
| Электродвигатель СОЖ, кВт |  |
| Суммарная мощность установленных на станке электродвигателей, кВт |  |
| Потребляемая мощность станком, кВт |  |
| Габариты и масса станка |  |
| Габариты станка (длина ширина высота), мм | 2795 1190 1500 |
| Масса станка, кг | 3005 |

|  | Станок ток. винторезный | МК60-56 |  | 1992г.в |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Станок ток. винторезный | МК60-56 |  | 1992г.в |

| Наименование параметра | МК6056 |
| --- | --- |
| Основные параметры станка |  |
| Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над станиной, мм | 500 |
| Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над суппортом, мм | 290 |
| Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над выемкой (Г), мм | 630 |
| Наибольшая длина устанавливаемой детали (РМЦ), мм | 1000 |
| Наибольшая масса обрабатываемого изделия в центрах, кг |  |
| Наибольшая диаметр сверла для серления в стали, мм | 25 |
| Шпиндель |  |
| Мощность привода шпинделя, кВт | 11 |
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 55 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 16..2000 |
| Количество прямых и обратных скоростей шпинделя | 22 |
| Наибольший крутящий момент на шпинделе, кНм | 1 |
| Подачи |  |
| Наибольшее перемещение продольного суппорта, мм | 935 |
| Наибольшее перемещение поперечного суппорта, мм | 300 |
| Наибольшее перемещение резцовых салазок, мм | 150 |
| Диапазон продольных подач, мм/об | 0,05-2,8 |
| Диапазон поперечных подач, мм/об | 0,025..1,4 |
| Количество продольных/ поперечных подач | 24/ 24 |
| Скорость быстрых перемещений продольных/ поперечных, м/мин | 3,8/ 1,9 |
| Пределы шагов метрических резьб, мм | 0,5-112 |
| Пределы шагов модульных резьб, модуль | 0,5-112 |
| Пределы шагов дюймовых резьб, ниток/дюйм | 56-0,5 |
| Пределы шагов питчевых резьб, питч диаметральный | 56-0,5 |
| Наибольшее перемещение пиноли задней бабки, мм | 150 |
| Электрооборудование |  |
| Электродвигатель главного привода, кВт | 11 |
| Электродвигатель ускоренных перемещений, кВт |  |
| Электродвигатель СОЖ, кВт |  |
| Суммарная мощность установленных на станке электродвигателей, кВт | 12,01 |
| Потребляемая мощность станком, кВт | 12,5 |
| Габариты и масса станка |  |
| Габариты станка (длина ширина высота), мм | 2800 1265 1485 |
| Масса станка, кг | 3100 |

|  | Плоскошлифовальный | ЗД711АФ10-1 |  | 1980г.в |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Технические характеристики:

| Размеры зеркала стола, мм | 200х630 |
| --- | --- |
| Точностные параметры, максимально достигаемые на образце-изделии: |
| — размер образца-изделия,мм | 380х120х80 |
| — плоскостность, мкм | 4 |
| — параллельность, мкм | 5 |
| — шероховатость поверхности, обработанной периферией шлифовального круга, Ra | 0,16 |
| Перпендикулярность траектории поперечного перемещения стола к направлению его продольного перемещения, мкм | 25 |
| Наибольшие размеры обрабатываемых поверхностей, мм |
| длина | 630 |
| ширина: — с выходом шлифовального круга; — без выхода шлифовального круга | 200 270 |
| высота: — при наибольшем диаметре шлифовального круга; — при наименьшем диаметре шлифовального круга | 325 375 |
| Наибольшая масса устанавливаемой заготовки (вместе с приспособлением или электромагнитной плитой), кг | 150 |
| Размеры шлифовального круга, мм | 250x76x32 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 2250 |
| Пределы рабочих подач: |
| — стола, м/мин | 2...25 |
| — суппорта, мм/ход | 0,3...20 |
| — шлифовальной головки, мм | 0,002..0,04 |
| Мощность привода главного движения, кВт | 2,2 |
| Габариты, мм: |
| — длина | 1880 |
| — ширина | 1680 |
| — высота | 1540 |
| Масса, кг | 1800 |

|  | Станок токарно-винторезный | 16А20Ф3 |  | 1985г.в |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Станок токарно-винторезный | 16А20Ф3 |  | 1988г.в |
|  | Станок токарно-винторезный | 16А20Ф3 |  | 2000г.в |
|  | Станок токарно-винторезный | 16А20Ф3 |  | 2000г.в |
|  | Станок токарно-винторезный | 16А20Ф3 |  | 1982г.в |
|  | Станок токарно-винторезный | 16А20Ф3 |  | 1990г.в |
|  | Станок токарно-винторезный | 16А20Ф3С-39 |  | 1994г.в |

Станок предназначен для тонкой обработки деталей типа тел вращения в замкнутом полуавтоматическом цикле. В качестве двигателей главного движения используются асинхронными двигателями с частотным регулированием.

Программа перемещений инструмента, управление главным приводом и вспомогательные команды вводятся в память системы управления с клавиатуры пульта оператора, а так же с кассеты внешней памяти и могут корректироваться с пульта оператора УЧПУ с визуализацией на панели цифровой индикации.

Область применения станка: мелкосерийное и серийное производство.

| Технические характеристики | Параметры |
| --- | --- |
| Диаметр обработки над станиной, мм | 500 |
| Диаметр обработки над суппортом, мм | 200 |
| Наибольшая длина обработки, 6-позиционная головка, мм | 900 |
| Наибольшая длина обработки, 8-позиционная головка, мм | 750 |
| Наибольшая длина обработки, 12-позиционная головка, мм | 850 |
| Наибольшая длина обработки в центрах, мм | 1000 |
| Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм | 55 |
| Наибольший поперечный ход суппорта, мм | 210 |
| Наибольший продольный ход суппорта, мм | 905 |
| Максимальная рекомендуемая скорость продольной рабочей подачи, мм | 2000 |
| Максимальная рекомендуемая скорость поперечной рабочей подачи, мм | 1000 |
| Количество управляемых координат, шт. | 2 |
| Количество одновременно управляемых координат, шт. | 2 |
| Дискретность задания перемещения, мм | 0,001 |
| Пределы частот вращения шпинделя, мин-1 | 20 - 2500 |
| Скорость быстрых перемещений суппорта - поперечного, мм/мин | 2 400 |
| Максимальная скорость быстрых продольных перемещений, мм/мин | 15000 |
| Максимальная скорость быстрых поперечных перемещений, мм/мин | 7500 |
| Количество позиций инструментальной головки | 8 |
| Мощность электродвигателя главного движения, кВт | 11 |
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | П |
| Габаритные размеры станка (Д х Ш х В), мм | 3700 × 2260 × 1650 |
| Масса станка, кг | 4000 |

|  | Станок токарно-винторезный | 16К20М |  | 1980г.в |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Технические характеристики станка 16К20 | Параметры |
| --- | --- |
| Диаметр обработки над станиной, мм | 400 |
| Диаметр обработки над суппортом, мм | 220 |
| Расстояние между центрам | 1000 |
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н |
| Размер внутреннего конуса в шпинделе | Морзе 6 М80* |
| Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 | 6К |
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 55 |
| Максимальная масса заготовки, закрепленной в патроне, кг | 300 |
| Максимальная масса детали, закрепленной в центрах, кг | 1 300 |
| Максимальная масса заготовки, закрепленной в патроне, кг | 23 |
| Число ступеней частот обратного вращения шпинделя | 12 |
| Пределы частот прямого вращения шпинделя, мин-1 | 12,5 - 2 000 |
| Пределы частот обратного вращения шпинделя, мин-1 | 19 - 2 420 |
| Число ступеней рабочих подач - продольных | 42 |
| Число ступеней рабочих подач - поперечных | 42 |
| Пределы рабочих подач - продольных, мм/об | 0.7 - 4,16 |
| Пределы рабочих подач - поперечных, мм/об | 0,035-2,08 |
| Число нарезаемых метрических резьб | 45 |
| Число нарезаемых дюймовых резьб | 28 |
| Число нарезаемых модульных резьб | 38 |
| Число нарезаемых питчевых резьб | 37 |
| Число нарезаемых резьб - архимедовой спирали | 5 |
| Наибольший крутящий момент, кНм | 2 |
| Наибольшее перемещение пиноли, мм | 200 |
| Поперечное смещение корпуса, мм | ±15 |
| Наибольшее сечение резца, мм | 25 |
| Мощность электродвигателя главного привода | 10 кВт |
| Мощность электродвигателя привода быстрых перемещений суппорта, кВт | 0,75 или 1.1 |
| Мощность насоса охлаждения, кВт | 0,12 |
| Габаритные размеры станка (Д х Ш х В), мм | 2 812 х 1 166 х 1 324 |
| Масса станка, кг | 3 035 |

|  | Станок фрезерно-консультный | 60Т80Ш |  | 1992г.в |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Станок шлицефрезерный | 53-50А |  | 1971г.в |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Для фрезерования на валах прямых прямобочных и эвольвентных шлицев, а также зубъев шестерен, выполненных заодно с валом

## Технические характеристики 5350А

| Наибольшая длина заготовки, мм |  |
| --- | --- |
| Диаметры обрабатываемых зубчатых колес | 500 |
| Наибольшая длина нарезаемых шлицев, мм | 925 |
| Наибольший модуль обрабатываемых колес, мм | 500 |
| Пределы частоты вращения шпинделя Min об/мин | 26 |
| Пределы частоты вращения шпинделя Max об/мин | 1200 |
| Класс точности станка по ГОСТ 8-82, (Н,П,В,А,С) | Н |
| Мощность двигателя кВт | 6.5 |
| Суммарная мощность установленных электродвигателей, кВт | 20 |
| Габариты станка Длинна Ширина Высота (мм) | 2595_1550_1650 |
| Масса, кг | 3800 |

Специальное оборудование

| Швейные машинки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Стенд для испытания подводного ружья | МА-166 | 180кг | 2003г.в |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Стенд для исп. Р80 | Г432 | 900кг | 2000г.в |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Станок для снятия заусенцев | Н-573 |  | 1990г.в |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Подробные характеристики и фото

Кобрин

| 1 | Вертикально-сверл. | 2Н118-1 | 450 кг. | 1992г.в. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Технические характеристики

| Основные данные: |  |
| --- | --- |
| Наибольший диаметр сверления, мм | 18 |
| Расстояние от конца шпинделя до стола, мм: |  |
| -наибольшее | 650 |
| -наименьшее | 0 |
| Габариты станка (длина×ширина×высота), мм | 870×590×2080 |
| Вес станка, кг | 450 |
| Шпиндель: |  |
| Конус шпинделя | Морзе 2 |
| Наибольшее осевое перемещение, мм | 150 |
| Вылет шпинделя, мм | 200 |
| Перемещение на 1 оборот маховичка-рукоятки, мм | 110 |
| Цена деления лимба, мм | 1 |
| Перемещение шпиндельной головки на 1 оборот маховичка, мм | 4,4 |
| Наибольшее перемещение шпиндельной головки, мм | 300 |
| Стол: |  |
| Наибольшее вертикальное перемещение стола, мм | 350 |
| Премещение стола на 1 оборот рукоятки, мм | 2,4 |
| Электродвигатель главного движения: |  |
| Мощность, кВт |  |
| Число оборотов в минуту | 1420 |

| 9 | Радиально-сверл. | 2М57 | 6000 кг. | 1988г.в. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Наибольший условный диаметр сверления в стали 45, мм 		75
Вылет шпинделя, мм 							2000
Наибольшее перемещение шпинделя, мм 				1600
Серия 										1969
Замена 									2576
Точность									Н
Мощность 									7,5
Габариты 									1500x1630x4170
Масса 										10500
Минимальная частота вращения шпинделя, об/мин: 			12.5
Максимальная частота вращения шпинделя, об/мин: 			1600

| 10 | Вертикально-сверл. | СС2724 | 5750 кг. | 1989г.в. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8 | Вертикально-фрезерный | 6Р12П | 3120 кг. | 2003г.в. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Технические характеристики | Параметры |
| --- | --- |
| Размеры рабочей поверхности стола, мм | 1250 х 320 |
| Наибольшее продольное перемещение стола, мм | 800 |
| Наибольшее поперечное перемещение стола, мм | 320 |
| Наибольшее вертикальное перемещение стола, мм | 420 |
| Расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности стола, мм | 30 - 450 |
| Пределы частот вращения шпинделя, мин -1 | 31,5 - 1600 |
| Ускоренное продольное перемещение стола, мм/мин | 4000 |
| Ускоренное поперечное перемещение стола, мм/мин | 4000 |
| Ускоренное вертикальное перемещение стола, мм/мин | 1330 |
| Максимальная масса обрабатываемой детали с приспособлением, кг | 1000 |
| Мощность электродвигателя привода шпинделя, кВт | 7,5 |
| Мощность электродвигателя привода стола, кВт | 3 |
| Конус шпинделя по ГОСТ 30064-93 | ISO 50 |
| Габаритные размеры станка (Д х Ш х В), мм | 2280 х 1965 х 2265 |
| Масса станка с электрооборудованием, кг | 3250 |

| 7 | Вертикально-фрезерный | CSP1P6 | 6200 кг. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 50-2000 |
| --- | --- |
| Вес обрабатываемой детали, кг | 500 |
| Рабочий стол, мм | 1250 х 400 |
| Диапазоны подач, мм/мин | 3,15-500 |
| Габариты станка, мм (высота х ширина х глубина) | 2750 х 950 (по станине, станка без шкафа) х 2200 |
| Вес станка, кг | 6200 |

| 2 | Токарно-винторезный | 16К20 | 3685 кг. | 1981г.в. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Токарно-винторезный | 1А62Г | 2200 кг. | 1973г.в. |  |
| 5 | Токарно-винторезный | 1В62Г | 2650 кг. | 1988г.в. |  |
| 6 | Токарно-винторезный | 1В62Г | 2650 кг. | 1990г.в. |  |
| 15 | Токарно-винторезный | 16Е16КП | 2150 кг. | 1988г.в. |  |

## Технические характеристики - станок токарно-винторезный 16К20

| Габариты, мм: | 2795x1198x1810 |
| --- | --- |
| Начало серийного производства: | 1973 |
| Мощность двигателя главного движения, кВт: | 11 |
| Масса станка с выносным оборудованием, кг: | 3035 |
| Класс точности: | Н |
| Модель ЧПУ: | - |
| Минимальная частота вращения шпинделя, об/мин: | 16 |
| Максимальная частота вращения шпинделя, об/мин: | 2000 |

## Технические характеристики - станок токарно-винторезный 1А62Г

| Характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Диаметр обрабатываемой заготовки, мм, не более: |  |
| - над станиной | 445 |
| - над суппортом | 220 |
| Длина обрабатываемой заготовки, мм, не более: | 1200 |
| Частота вращения шпинделя, мин- 1 | 12,5…1700 |
| Шаг нарезаемой резьбы: |  |
| - метрической, мм | 0,5…224 |
| - модульной, модуль | 0,5…224 |
| - дюймовой, число ниток на 1" | 77…0,125 |
| - питчевой, питч | 77…0,125 |
| Скорость быстрых перемещений, мм/мин: |  |
| - продольных | 4000 |
| - поперечных | 2000 |
| Мощность привода главного движения, кВт | 7,5 |
| Габарит, мм: длина/ширина/высота | 3400х1190х1450 |
| Масса, кг | 2800 |

## Технические характеристики - станок токарно-винторезный 1В62Г

| Характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Диаметр обрабатываемой заготовки, мм, не более: |  |
| над станиной | 445 |
| над суппортом | 220 |
| Длина обрабатываемой заготовки, мм, не более | 1000 |
| Частота вращения шпинделя, мин-1 | 12,5-1700 |
| Шаг нарезаемой резьбы: |  |
| метрической, мм | 0,5-224 |
| модульной, модуль | 0,5-224 |
| дюймовой, число ниток на 1 | 77-0,125 |
| питчевой, питч | 77-0,125 |
| Скорость быстрых перемещений, мм/мин: |  |
| продольных | 4000 |
| поперечных | 2000 |
| Мощность привода главного движения, кВт | 10 |
| Габариты, мм: |  |
| длина | 2800 |
| ширина | 1190 |
| высота | 1450 |
| Масса, кг | 2 400 |

## Технические характеристики - станок токарно-винторезный 16Е16КП

| Характеристики | Значение |
| --- | --- |
| масса | 2150 |
| размеры | 2270/1100/1505 |
| мощность | 7,5 |
| макс. скорость шпинделя | 2000 |
| мин. скорость шпинделя | 20 |
| Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 750 |
| Наибольший диаметр детали обрабатываемой над суппортом, мм | 180 |
| Наибольший диаметр детали обрабатываемой над станиной, мм | 360 |

| 11 | Пресс чеканочный 400т.с. | КБ8336 | 8500 кг. | 1984г.в. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Пресс чеканочный 400т.с. | КБ8336 | 8500 кг. | 1984г.в. |  |
| 13 | Пресс чеканочный 400т.с. | КБ8336 | 8500 кг. | 1990г.в. |  |

| Техническая характеристика |
| --- |
| Номинальное усилие, кН | 4000 |
| Ход ползуна, мм | 130 |
| Частота ходов ползуна в минуту | 50 |
| Наибольшее расстояние между столом и ползуном в его нижнем положении, мм | 475 |
| Размеры стола, мм | 300х500 |
| Размеры ползуна, мм | 400 |
| Толщина подштамповой плиты, мм | 100 |
| Мощность двигателя главного движения, кВт | 12 |
| Частота вращения, об/мин | 940 |
| Габарит, мм | 1940х1240х2800 |
| Масса, кг | 8460 |
| Завод-изготовитель | Пинский завод КПАЛ |

| 3 | Круглошлифовальный | 3Б 161 | 4500 кг. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Технические характеристики станка 3Б161

| Наименование параметра | 3Б161 |
| --- | --- |
| Основные параметры станка |  |
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | П |
| Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм | 280 |
| Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм | 1000 |
| Наибольший диаметр шлифования в люнете, мм | 60 |
| Наибольший диаметр шлифования без люнета, мм | 250 |
| Наименьший диаметр шлифования, мм |  |
| Наибольшая длина шлифования, мм | 900 |
| Расстояние от оси шпинделя передней бабки до зеркала стола (высота центров), мм | 150 |
| Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг | 40 |
| Рабочий стол станка |  |
| Наибольшая длина перемещения стола, мм | 920 |
| Ручное ускоренное перемещения стола за один оборот маховика, мм | 22,6 |
| Ручное замедленное перемещения стола за один оборот маховика, мм | 5,3 |
| Наименьший ход стола от гидросистемы при переключении упорами, мм | 8 |
| Скорость перемещения стола от гидросистемы (бесступенчатое регулирование), м/мин | 100..6000 |
| Наибольший угол поворота верхнего стола по часовой стрелке, град | 3° |
| Наибольший угол поворота верхнего стола против часовой стрелки, град | 8° |
| Цена деления шкалы поворота верхнего стола, град | 0°20' |
| Конусность, мм/м | 10 |
| Шлифовальная бабка |  |
| Наибольший/ наименьший диаметр шлифовального круга, мм | 600/ 450 |
| Наибольшая ширина (высота) шлифовального круга, мм | 63 |
| Частота вращения шпинделя шлифовальной бабки, об/мин | 1112, 1272 |
| Скорость резания шлифовального круга, м/с |  |
| Наибольшее перемещение шлифовальной бабки по винту, мм | 200 |
| Величина быстрого подвода шлифовальной бабки от гидравлики, мм | 50 |
| Время быстрого подвода шлифовальной бабки, с | 2 |
| Периодическая подача шлифовальной бабки (бесступенчатое регулирование), мм | 0,005..0,06 |
| Цена деления лимба поперечной подачи на идиаметр изделия, мм | 0,005 |
| Величина поперечного перемещения шлифовальной бабки за один оборот маховика, мм | 1 |
| Передняя бабка |  |
| Частота вращения изделия (бесступенчатое регулирование), об/мин | 63..400 |
| Задняя бабка |  |
| Величина отвода пиноли задней бабки от руки, мм | 35±2 |
| Величина отвода пиноли задней бабки от гидросистемы, мм | 35±2 |
| Привод и электрооборудование станка |  |
| Количество электродвигателей на станке | 7 |
| Электродвигатель шпинделя шлифовальной бабки (Ш), кВт | 7,5 |
| Электродвигатель привода изделия (И), кВт | 0,76 |
| Электродвигатель насоса гидросистемы (Г), кВт | 1,5 |
| Электродвигатель насоса системы смазки подшипников шпинделя (С), кВт | 0,08 |
| Электродвигатель насоса системы смазки направляющих стола (1С), кВт | 0,08 |
| Электродвигатель насоса системы охлаждения (Н), кВт | 0,12 |
| Электродвигатель магнитного сепаратора (М), кВт | 0,08 |
| Габаритные размеры и масса станка |  |
| Габаритные размеры станка (длина х ширина х высота), мм | 4100 х 2100 х 1560 |
| Масса станка с электрооборудованием и охлаждением, кг | 4500 |

| 14 | Точильно-шлифовальный | 3M634 | 450 кг. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Характеристики станка 3М634

Класс точности станка Н по ГОСТ 8-82
Количество шлифовальных кругов 2
Мощность 4 кВт
Высота центров шлифовальных кругов от пола, мм 864
Расстояние между шлифовальными кругами, мм 550
Габаритные размеры, мм 925х650х1440

| 16 | Спец фрезерно-копировальный | ВМ-127 | 4250 кг. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Характеристика | ВМ127 |
| --- | --- |
| Размеры рабочей поверхности стола, мм | 400 х 1600 |
| Наибольшее перемещение стола, мм:  продольное  поперечное  вертикальное | 1010 320 420 |
| Наибольшее перемещение пиноли шпинделя, мм | 80 |
| Угол поворота шпиндельной головки, град | ± 45 |
| Расстояние, мм:  от торца шпинделя до рабочей поверхности стола  от оси шпинделя до вертикальных  направляющих станины | 30-500 420 |
| Количество скоростей шпинделя | 18 |
| Частота вращения шпинделя,об/мин | 40...2000 |
| Пределы подач, мм/мин:  продольной  поперечной  вертикальной | 25-1250 25-1250 8,3-416,6 |
| Точность отсчета лимбов горизонтального и поперечного перемещений, мм | 0,05 |
| Мощность электродвигателей, квт:  главного движения  привода подач | 11 3 |
| Масса обрабатываемых деталей c приспособлением,кг | 450 |
| Габариты, мм | 2680х2260х2500 |
| Габариты упаковки(ДхШхВ), мм | 2830х2480(1340)х2625 |
| Масса, кг | 4250 |
| Масса с упаковкой, кг | 4933 |